# CI-6       Comportement statique des solides

Référence : livre 1ère S-SI ( pages 107 à 114 )

La statique est une partie de la mécanique qui à pour objet l’étude de l’équilibre des systèmes matériels au repos, par rapport à un repère fixe ou en mouvement uniforme.

1 – Les actions mécaniques et leur modélisation.

11- Notion de forces et de vecteur-force.

En mécanique, les forces sont utilisées pour modéliser ou schématiser des charges concentrées et des résultantes d’actions mécaniques très diverses (poids, attraction magnétique, etc.).		Unité : Newton (N) ou unité dérivée (daN, kN…)

## Exemple 1 : attache d’un câble

L’action de contact exercée par le câble 2 sur le support 1 est schématisé par le vecteur A2/1 , de point d’application A, de direction celle du câble, d’intensité 1000 daN, de sens A vers I (le câble tire sur le support).

## Exemple 1 : ballon

Au moment du tir, l'action de contact exercée par le pied du footballeur 2 sur le ballon 1 est schématisée par le vecteur-force      T 2/1, point d'application T incliné de 40° par rapport à la verticale (y), d'intensité 15 N, de sens T vers K (vers l'intérieur du ballon).

Le poids du ballon est schématisé par le vecteur-poids P1 (résultante des actions de pesanteur sur le ballon), vertical (axe y), intensité 5 N, sens du haut vers le bas et de point d'application G, le centre de gravité du ballon.

12- coordonnées carthésiennes d’une force.

13- Moment d’une force.

131- Exemple :

Les effets d'une force sur un solide dépendent de la position de la force par rapport au corps.

Pour la navette spatiale ci-contre, au repos dans l'espace , la poussée des

moteurs schématisée par la force F engendre le mouvement de l'appareil.

Si la force F passe par le centre de gravité G de la navette, le vaisseau est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré de même direction que F .

Si la force F ne passe pas par G, le vaisseau est à la fois animé d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. Ces mouvements sont fonction de l'inclinaison des moteurs ou de la distance d.

Pour traduire avec précision les effets d’une force, compte tenu de sa position, il est nécessaire de faire intervenir la notion de moments.

132- Moment d’une force par rapport à un point

133- Notion sur le produit vectoriel de 2 vecteurs

14- Torseurs d’actions mécaniques.

Les torseurs sont des outils de modélisation analogues aux vecteurs, utilisés pour représenter des actions mécaniques, des vitesses et diverses autres grandeurs. Dans ce chapitre, nous nous limiterons à l'étude des torseurs d'actions mécaniques.

Défini en un point donné A (point de réduction du torseur), un torseur d'action mécanique est un système force- couple constitué de deux grandeurs :

a) une force ou somme vectorielle S ( ou résultante  R) indépendante du point de réduction choisi.

b) un moment résultant MA, fonction du point de réduction (A ) choisi.

Opérations sur les torseurs.

- Torseur égaux :

- Addition ou somme de torseurs:

- Ecriture d’un torseur en différents points:

Un torseur (T) étant connu en un point A, déterminons sa valeur en un point B.

Torseurs particuliers.

- Torseur nul:

- Torseur couple :

- Glisseur :

2 – Torseurs des efforts transmissibles par une liaison.

21 – Liaisons parfaites.

Une liaison définie comme parfaite vérifie les trois conditions suivantes:

- les surfaces de contact sont géométriquement parfaites,

- le contact est supposé réalisé sans jeu (ajusté sans jeu),

- il n'y a pas de frottement entre les surfaces en contact.

22 – torseurs d’actions (interefforts) des liaisons usuelles.

C’est le torseur d’effort exercé par le solide S1 sur le solide S2 , exprimé au point A, centre de la liaison réalisée entre S1 et S2.

Remarques:	 suivant la nature de la liaison, certaines coordonnées seront nulles. L'ensemble des coordonnées non nulles caractérise l'effort transmissible par la liaison.

Les mouvements possibles du solide S2 par rapport au solide S1 sont indiqués par  Rx, Ry, Rz , T x, T y, T z.	 Rx indique une rotation possible autour de l'axe x et T z une translation possible dans la direction z.

Il Y a au plus six mouvements possibles, trois rotations et trois translations, correspondant à six degrés de liberté.

Si une rotation est possible suivant l'axe x (Rx) , dans le même temps, il n'y a pas de couple transmissible suivant cet axe ; autrement dit: L = o.

Même remarque avec les translations, si T y existe alors Y = 0, etc.

Exemple N° 1 :	Liaison pivot

Exemple N° 2 :	Liaison glissière

Exemple N° 3 :	Liaison sphère cylindre

3 – Isolement et frontière d’isolement d’un solide.

Isoler un solide ou un système de solides, c'est le séparer, par la pensée, de tout ce qui l'entoure.

La délimitation fictive ainsi définie autour du système est appelée " frontière d'isolement".

Exemple :	Ouvre porte

4 – Principe fondamental de la statique (PFS)

5 – Principe des actions mutuelles

6 – Méthode de résolution des problèmes de statique

61 – Isolement d’un solide

La notion d'isolement d'un solide est fondamentale dans l'analyse et la résolution des problèmes de mécanique. C'est la première étape de toute résolution en statique (ou en dynamique).

Le solide isolé peut être un croquis à main levée, un dessin simplifié ou un dessin précis à l'échelle du solide étudié, destiné à décrire et à définir toutes les actions ou efforts qui s'y exercent: poids, actions de contact... Tous les éléments connus concernant les actions extérieures agissant sur le solide isolé doivent être clairement indiqués: direction, intensité, sens, point d'application mais aussi les distances entre les actions et les axes (0, x, y) éventuellement choisis pour des calculs.

### Exemple d’un plongeoir

Afin de simplifier le repérage et la désignation des efforts, le nageur est repéré par (2), la planche par (1) et les appuis fixes (bords, poteaux divers, etc.) par (0). A est une articulation (pivot) et B un appui simple.

#### Solide isolé : Planche 1

La planche (1) supporte quatre actions en A, B, C et G1 (centre de gravité) schématisées par les vecteurs forces A O/1,  B O/1,  C 2/l et P 1 (poids de la planche).

Remarque :

Le nageur (2) est soumis à deux actions, son poids P 2 en G2 et C 1/2 en C. D'après le principe des actions mutuelles: C 1/2 = - C 2/1.

62 – Equations d’équilibre – Principaux cas

621 – Solide soumis à l’action de deux forces

Exemples :

622 – Solide soumis à l’action de trois forces

623 – Cas général

63 – Schématisation et représentation des actions mécaniques

631- Actions mécaniques à distance

632- Actions mécaniques de contact

Les actions de contact se divisent en trois groupes:

- les actions ou charges concentrées (ex : action d’une bille sur un plan),

- les actions réparties sur une ligne ou charges linéiques (ex : action d’un cylindre            sur un plan),

- les actions réparties sur une surface ou charges surfaciques (ex : action exercée par un fluide sous pression sur un piston de vérin).

7 – Applications

71 – Echelle de pompier

Une échelle de pompier (3), partiellement représentée, est articulée en A (pivot d'axe A, z) sur une tourelle (2). La tourelle peut pivoter (rotation d'axe D, y) par rapport au châssis du camion (1). Le levage est réalisé par un vérin hydraulique 4 + 5 (4 = tige, 5 = corps) articulé en B sur l'échelle et en C sur la tourelle, les liaisons en B et C sont des liaisons rotules de centres B et C (ou des articulations de centre B et C).

L'étude est réalisée dans le plan de symétrie du dispositif, l'ensemble est en équilibre, la tourelle est à l'arrêt et le vérin est bloqué en position. P3 (5000 daN) schématise le poids de l'échelle, le poids du vérin est négligé.

Déterminer les actions exercées sur les liaisons en A, B et C.

72 – Plongeoir

# Text boxes

B

Echelle des forces :

1 cm graphique représente    1250  N

Résultats :

Mise en situation : (voir page 7)

Système isolé : Planche (1)

B